附件2

市农业农村局科技大楼办公区域维修项目

工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、拆除工程 |  |  |
| 1 | 011610002001 | 拆除原有窗 | 1.拆除原有窗 | m2 | 38.16 |
| 2 | 011610002002 | 拆除原有木门 | 1.拆除原有钛合金门 | m2 | 25.2 |
| 3 | 011610002003 | 拆除原有防盗门 | 1.拆除原有防盗门 | m2 | 3.78 |
| 4 | 011606001004 | 拆除原有木地板 | 1.拆除的基层类型 2.龙骨及饰面种类 | m2 | 69.55 |
| 5 | 011606003005 | 拆除原有硅钙板吊顶 | 1.拆除天棚； 2.拆除轻钢龙骨及硅钙板； | m2 | 363.35 |
| 6 | 011609002006 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除隔墙的骨架种类 2.拆除隔墙的饰面种类 | m2 | 37.5 |
| 7 | 011604002007 | 铲除原墙面抹灰层 | 1.铲除原外墙面抹灰层 | m2 | 142.2 |
| 8 | 011608002008 | 铲除涂料墙面 | 1.铲除涂料墙面 | m2 | 545.34 |
| 9 | 011608002009 | 铲除涂料天棚 | 1.铲除涂料天棚 | m2 | 409.01 |
| 10 | 011606001010 | 拆除原有静电地板 | 1.拆除原有静电地板 | m2 | 25.50 |
| 11 | 自编018011 | 建渣外运 |  | 项 | 1.00 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
|  |  | 二、门窗工程 |  |  |
| 12 | 010801001012 | 实木贴板门 | 1.门类型：实木贴板门 | m2 | 38.16 |
| 13 | 010802004013 | 乙级防盗安全门 | 1.门类型：乙级防盗安全门 | m2 | 3.78 |
| 14 | 010807001014 | 彩铝推拉窗 | 1.窗类型：彩铝推拉窗 2.窗洞尺寸：详设计 3.材料种类：彩铝 4.玻璃品种、厚度：中空玻璃5+6+5mm 5.五金材料：滑轮滑轨、卡锁 | m2 | 31.25 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
|  |  | 三、楼地面维修工程 |  |  |
| 15 | 011104002015 | 12mm厚强化木地板 | 1.面层材料品种、规格、品牌：12mm厚强化木地板 | m2 | 69.55 |
| 16 | 011105005016 | 实木踢脚线 | 1.踢脚板高度：100mm | m | 239.1 |
| 17 | 011105006017 | 1.2mm黑钛金不锈钢 | 1.踢脚板高度：60mm高 2.基层材料种类、规格：木工板15mm厚 3.面层材料品种、规格、品牌：1.2mm黑钛金不锈钢 | m2 | 2.84 |
| 18 | 011104004018 | 防静电活动地板 | 1.支架高度、材料种类 2.面层材料品种、规格、颜色 3.防护材料种类 | m2 | 25.50 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
|  |  | 四、墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |
| 19 | 011201001019 | 局部墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：砖墙 2.7厚1:3湿拌砂浆打底扫毛 3.6厚1:3湿拌砂浆垫层 4.5厚1:2.5湿拌砂浆罩面压光 | m2 | 142.20 |
| 20 | 011204001020 | 石材墙面 | 1.干挂25mm大理石 2.做法详西南18J515-22(距离墙体200) | m2 | 17.6 |
| 21 | 011408002021 | 墙布 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.裱糊构件部位：墙面、柱面 3.腻子种类：成品腻子膏 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两边 5.防护材料种类：醇酸清漆一遍 6.面层材料品种、规格、品牌、颜色：墙布 | m2 | 101.20 |
| 22 | 011204001022 | 电梯门套 | 1.干挂25mm大理石 2.做法详西南18J515-22(距离墙体200) | m2 | 11.7 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
|  |  | 五、天棚工程 |  |  |
| 23 | 011302001023 | 纸面石膏板吊顶 迭级造型 | 1.吊顶形式：50系列上人型轻钢吊顶，跌级（造型做法详设计图） 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列上人型轻钢主龙骨@800mm;轻钢龙骨次龙骨400×400mm双向; 3.基层材料种类、规格：木工板15mm+9.5厘纸面石膏板 | m2 | 363.35 |
| 24 | 011302001030 | 硅钙板吊顶 | 1.吊顶形式：不上人型T型烤漆龙骨矿棉板天棚，平面 2.龙骨材料种类、规格、中距：φ6.5套丝钢筋吊杆，中距1200mm。D38承载龙骨38mm×12mm×1.0mm，中距1200mm；T型轻钢烤漆主次龙骨32mm×24mm，中距600mm 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色：8mm厚硅钙板 | m2 | 129.08 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
|  |  | 六、油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 25 | 011407001024 | 内墙面喷刷乳胶漆 | 1.刷白色乳胶漆一遍,面漆两遍 2.基层类型：原乳胶漆墙面 | m2 | 545.34 |
| 26 | 011407002025 | 天棚喷刷乳胶漆 | 1.刷白色乳胶漆一遍,面漆两遍 2.基层类型：原乳胶漆墙面 | m2 | 409.01 |
| 27 | 011407001026 | 墙面、天棚刷界面剂及基层处理 | 1.墙面、天棚刷界面剂及基层处理 | m2 | 954.35 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
|  |  | 七、电气设备安装工程 |  |  |
| 28 | 自编103027 | 电气改造 |  | 项 | 1.00 |
| 29 | 自编028 | 增设展示牌 |  | 项 | 1.00 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
|  |  | 八、消防工程 |  |  |
| 30 | 030901010029 | 更换电梯入口处室内消火栓 | 1.安装部位：室内 2.型号、规格：SG24B65 1000mm×700mm×240mm 3.单栓、双栓：单栓 | 套 | 5.00 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
|  |  | 九、措施项目 |  |  |
| 31 | 011701006038 | 满堂脚手架 | 1．搭设方式 2. 搭设高度 3．脚手架材质 | m2 | 293.15 |
| 32 | 011703001039 | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数 | 项 | 1.00 |
|  |  | 分部小计 |  |  |